## Slide 1
世界を劇的に変える研削･研磨の 最新技術を開発
近年、加速的に高度化する情報化社会。その背景には、様々な分野における技術革新がある。とりわけＩＴ技術製品の分野においては、より高度な技術開発が求められている。ナノテムは、最先端材超の超微細加工に使用される高精度の工具の開発を行なっている。すでに「特殊ダイヤモンド砥石」や研磨物を固定する「多孔質セラミックス真空吸着プレート」など、加工の工程で重要な役割を担う研削･研磨･切断に関する様々な製品を開発。各方面から、注目されている。
代表者profile
代表取締役 髙 田 篤
1966年熊本県生まれ。長岡技術科学大学創造設計工学専攻修了後、四国の砥石メーカーである株式会社日本グレーン研究所に勤務。1995年加工技術の原理を追求するために長岡技術科学大学 機械系助手として戻る。1998年工学博士号を取得。1998年、国立大学軽では初のベンチャー企業となる株式会社ナノテムを設立現在に至る。
株式会社ナノテム

## Slide 2
発想
不可能を可能にした
「電気特性、熱特性、機械特性に優れている材料というのは、切る・削る等の加工が困難なものが殆どです。私たちは、その困難を可能にする技術や工具の開発を行っています」。ナノテムの事業内容について高田社長はこう語る。 ナノテムが開発した「特殊ダイヤモンド砥石」は、通常のダイヤモンド微粒(50～ ミクロン)の10分の1の超微粒ダイヤモンドを小型円筒形状にし、その小型円筒を研削目的に応じて。平面に並列接合した円盤型の砥石だ。これにより、半導体基板をはじめとして磁気ヘッド、水晶発振子、ハードディスク等
200
最先端の電子部品材料を高能率で研削加工できるようにした。しかも、粗加工・中仕上・仕上加工という従来は数段階必要とされた加工工程を削減できるため大幅なコストダウンを実現できた。 「特殊ダイヤモンド砥石」最大の特徴は、外周部の構造にある。小さな円筒状のダイヤモンドチップが並ぶ外周部は、削る機能を果たさない部分を空洞化し、作用面積をできるだけ小さくして荷重を高めた。 これにより、同じ荷重でも研削面の圧力は高まるために、削る効率をよりアップさせることができたというわけだ。
「一本の針と剣山に同じ力を加えたとします。針には刺さりますが、剣山の場合は力が分散するために刺さりませんよね。でも、その構造を理解した上で均等に必要な荷重を加えていけば、剣山でも刺さるようになるんです。細か砥粒もそれと同じ発想です。工具の形を変えて、圧力を変えて速く削れるようになるというわけです」。
創造
画期的な研磨物吸着プレート
ナノテムの開発技術は研磨物を固定する吸着プレートの分野でも大いに生かされている。「多孔質セラミックス真空チャック」は、その代表製品。「例えば、ウエハーを固定して削りたいという場合、通常は上から何かで挟むという方法をとるでしょう。でもそれでは、ウエハーの上面は削れませんよね」。そこで、高田社長は、サブミクロンから数百ミクロンまでの気孔を調節できる多孔質セラミックスを開発。これによりセラミックスの細かい穴から空気を吸出し、研磨物を貼り付けることに成功した。
■特殊ダイヤモンド砥石（ラップ盤）
ダイヤモンド砥粒の能力を最大限に発揮させるために、定盤上のダイヤの配置、パターンを制御。
能率重視の両面ラップ盤。
｢特殊ダイヤモンド砥石」
｢多孔質セラミックス真空チャック」
プローブタイプ
ハニカムタイプ

## Slide 3
「多孔質セラミックスの場合、30ミクロン間隔で穴が空いているので、真空に吸着しても、吸着物に歪やへこみがでることは無いんです」。磁性・非磁性を問わず、あらゆる材料の吸着が可能なことに加え、気孔が大きいため目詰まりを起こすことも無く、常に均一に吸着できる。 ニーズに合せ、気孔径や気孔の割合を調節できるのも大きな特徴といえるだろう。
展開
ダイシングブレードで新たな
２００３年から。ナノテムでは工具や機械の開発・製造にとどまらず、研削・研磨の受託加工も開始した。その理由について高田社長はこう語る。「工具や機械を作るだけではユーザーニーズも拾えないし、その先の情報も得られないんです」。画期的な工具を作り出してきたナノテムは今、工具を自ら活用し、更にレベルアップした工具や機械の開発を行う企業となっている。 あくまでも研究開発型の企業というスタンスを続けていくという高田社長は、新たなビジネス分野として白色発光ダイオードとＳｉＣ半導体基板に注目している。次世代の有望な新材料は、すでに多方面で加工技術の研究に着手されている。しかし“切る”工程だけはまだまだ解決できない問題があるはずだという。それは、ナノテムの最も得意とする分野だけに、ビジネスチャンスはさらに大きく広がるだろう。
■ｽﾙｰﾌｨｰﾄﾞ平面研削盤
ｻﾌｧｲｱ、ｱﾙﾁｯｸ、ｱﾙﾐﾅ等の基板を研削するのに最適。新開発の定力送り機構を採用。砥石の研削状態に合せて送るために砥石の研削能力を100%引き出すことが可能。
世の中を劇的に変えれる力を持っているんですよ」と、力強く語る。世の中を変えていくだけの力を持つ材料とナノテムのアイデアでコラボレーションされた製品が世界を驚かせる日は近い。
ＳｉＣ等の新材料が様々な分野で使われるようになれば、材料に大きな変革が訪れると高田社長は断言する。そして｢材料は
ビジネス分野の拡大を狙う

## Slide 4
開
スタッフたちの
発
物
語
column
ナノテムが開発する工具や機械が、最先端材料の可能性を広げていく。そうして生まれてる新たな材料が、最先端テクノロジーを、そして世の中を変革させていく。研究開発型の企業というスタンスを崩さず、常に進化を求める高田社長には、同じ思いを胸に描く、頼もしいスタッフたちがいる。 技術部長を務める金子良衛さんは、この会社でのやりがいについてこう語る。「開発テーマはいろいろありますが、基本的には好きなように取り掛かれるんです」。
テーマに沿ってないものでも、創り上げたものに関して、高田社長はきちんと評価してくれる。また、それが完成品でなくても、今まで出来なかったことが一歩前進したという点は成果として認められる。だからこそ、｢仕事は面白いですよ｣と金子さんが力強く言うように、スタッフのモチベーションは高い。 設立当初からのスタッフである池田奈津子さんは、モノづくりの喜びを高田社長と共有してきた仲間の一人。｢自分の手でものを作ることの本当の楽しさをここに来てはじめて味わえたような気がしました」と振り返る。
もちろんただ楽しいことばかりではなかった。｢納期に間に合わせるための時間との戦いはいつでも厳しいものですから｣と笑う。
新製品の開発には苦労はつきもの。しかし、どれだけ困難な時でも「これができたらすごいよ、これができたら世の中変わるよ」という高田社長の口癖が皆を勇気付けた開発に携わっているスタッフたちの中に、その言葉を疑うものは誰もいない。そして誰もが、高田社長と共に画期的な開発に携わる一員でありたいと強く願っている。
会
社
概
要
沿
革
名 称 株式会社ナノテム 代 表 代表取締役 髙 田 篤 本 社 〒940-0012 新潟県長岡市下々条1-485 TEL:0258-22-6725 FAX:0258-22-6726 URL:http://www.nano-tem.com E-mail:sales@nano-tem.com
資 本 金 6000万円 従業員数 7名 営業内容 特殊ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ砥石・真空吸着ﾌﾟﾚｰﾄ・平面研削盤 の開発・製造･販売及び精密研削の受託加工
1998年4月
国立大学発第一号のベンチャー企業として株式会社ナノテムを設立 新潟県長岡市中島2-2-2(資本金1000万）IT産業向け高精度工具の開発が目的 本社・工場移転 （長岡市蓮潟4-1-1） 特殊ダイヤモンド工具開発 第5回東北ﾍﾞﾝﾁｬｰﾗﾝﾄﾞ奨励金を受ける 多孔質ｾﾗﾐｯｸｽ吸着ﾌﾟﾚｰﾄ開発 超精密ｽﾙｰﾌｨｰﾄﾞｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ開発 本社工場移転（長岡市下々条1-485） 増資 資本金2000万円へ(第三者割当）中小企業創造法に基づく認定取得 増資 資本金6000万円へ(東京中小企業投資育成株式会社等、第三者割当） 受託加工業務開始
現在に至る
1999年10月
2000年 6月
2001年
2002年 5月 8月2003年 2月 2月